## Slide 1
信号平面布置图识读（上）

## Slide 2
什么是信号平面布置图？
信号平面布置图是每个车站根据实际的站场线路绘制的，可以反映站场线路的布置和接发车的方向；
还可以确定信号楼的位置和集中联锁区的范围；
并且标明了信号机、道岔的名称编号和设备位置，划分了轨道电路区段。

## Slide 3
车站信号平面布置图
天津方面
东郊方面
北京方面

## Slide 4
铁路线路的类型
铁路线路分为正线、站线、段管线、岔线及特别用途线。
1、正线
连接车站并贯穿或直股伸入车站的线路（或者说，直接与区间连通的线路）。 正线可以分为区间正线和站内正线，连接车站的部分为区间正线，贯穿或直股伸入车站的部分为站内正线（一般供列车通过之用）。
2、站线
（1）到发线：供旅客列车和货物列车到发的线；
（2）调车线和牵出线：专为车列的解体、编组使用的线路；
（3）货物线：货物装卸所使用的线路；
（4）其它线：办理其他各种作业的线路，如机走线、机待线、迂回线、禁溜线、加冰线、整备线等。
3、特殊用途线
为保证行车安全而设置的安全线、避难线。
4、段管线
由机务段、电务段、车辆段、工务段等专用并管辖的线路。
5、岔线
在区间或站内与铁路接轨，通往路内外单位（厂矿企业、砂石场、港湾、码头、货物仓库）的专用线路。岔线直接为厂矿企业服务。有的岔线连接大的厂矿，为了取送车的方便，也设了车站，车站间还需要办理闭塞。但这些车站不办理铁路营业业务，仅为取送车服务，均不算入铁道部营业车站。

## Slide 5
认识线路的运行方向

## Slide 6
认识线路的运行方向
东郊方面
正方向运行
反方向运行
北京方面
天津方面

## Slide 7
认识信号平面布置图

## Slide 8
认识信号平面布置图
东郊方面
北京方面
车站信号楼的位置
天津方面
靠近北京方向：上行
远离北京方向：下行
下行进站方向
上行进站方向

## Slide 9
认识信号平面布置图
东郊方面
北京方面
车站信号楼的位置
下行咽喉
上行咽喉
天津方面

## Slide 10
信号机的设置及命名

## Slide 11
设置信号机的目的
（1）按计划指挥列车或调车作业。（信号每开放一次仅对一次作业有效）
（2）提供行车安全信息。（在进路的入口处设置信号机对进路进行防护）
东郊方面
北京方面

## Slide 12
信号机的分类
调车信号机（D）
列车信号机（X，S）
按性质分
进站信号机：XD, X等
出站信号机：S
ΙI
尽头信号机：如D18
差置信号机：D5和D15
并置信号机：D7和D9
单置信号机：D11和D13
其它调车信号机D1,D3等

## Slide 13
列车信号机

## Slide 14
进站信号机
出站信号机

## Slide 15
进站信号机
设置在接车进路的始端，距进站第一道岔尖轨前方50～400米的地方。 每一接车口设一架。（始端相同时设一架）
进站信号机
防护整个车站

## Slide 16
高柱：黄、绿、红、黄、月白（进站信号机一般采用高柱）
矮柱：三显示结构：黄、绿、红 ；二显示结构：红、月白；二显示靠近线路
进站信号机的灯位

## Slide 17
以信号机指示列车运行的方向来命名。
以北京为基准点，列车越过这架信号机离北京越来越远了，我们就称它的运行方向为下行，反之，称为上行。
东郊方面
北京方面
如何给进站信号机起名字呢？

## Slide 18
编号：上行为S、下行为X、有二个方向进站时，次要方向加下脚标。
如:东郊方向的进站信号机命名为XD , 反向进站信号机XF。
列车信号机的命名及分类
下行进站信号机

## Slide 19
我们国家的铁路采用的是左侧行车制，一般情况下信号机都是放在线路左侧的。反方向进站信号机可以设置在右侧。
列车信号机的命名及分类
下行进站信号机
注意：
这3架信号机在图中放置的位置不太一样。

## Slide 20
出站信号机
设置在每条发车进路的股道头部。
指示下行方向的列车，用X命名，上行方向用S命名。
出站信号机
防护发车进路

## Slide 21
凡是有发车作业的股道端部均应设出站信号机，设于线路左侧。
设置位置：设于发车线的警冲标内方3.5~4m处（对向道岔为尖轨尖端外方适当位置）。
出站信号机的设置位置
股道
3.5～4米
警冲标
警冲标外方
警冲标内方
设于警冲标内方3.5～4米
2m
2m

## Slide 22
编号：S加下脚标 如：S4、SⅢ、X 加下脚标 如：XⅠ 等。
进路表示器：区分发车方向（A,B,C）
列车信号机的命名及分类
进路表示器

## Slide 23
出站信号机的机柱选择
正线出站使用高柱
侧线出站使用矮柱
正线出站信号机选用高柱；测线出站信号机选用矮柱。

## Slide 24
如何区分信号机防护
的方向和防护的范围?

## Slide 25
调车信号机为例
IIAG
接近区段
1DG
防护区段
D1
接近区段
防护区段
D17
（左向）
（右向）
信号机的防护方向

## Slide 26
信号机是用于防护其内方的轨道电路区段的。 防护范围:从本信号机到下一个同向、同性质的信号机为止。
信号机防护范围
D7
5
X
D3
IG
D9
D13
15
9
23
17
3
D1
D15
D5
19
27
1
IIG
D17
XII
北
京
方
面
XI
IAG
IIAG
1/19WG
SIII