## Slide 1
计算机联锁的操作√
进路联锁试验

## Slide 2
课堂引入
什么是联锁试验？
联锁试验可以验证联锁关系，防止联锁失效、发现设备隐患。

## Slide 3
信号联锁关系试验的基本依据
技术条件
信号联锁图表
具体每条进路中检查的联锁功能、应该符合这些规范、条件及联锁图表的要求。
信号联锁技术规范

## Slide 4
联锁试验
试验过程中应对各项要求进行逐项试验，核对其正确性。

## Slide 5
进路联锁试验

## Slide 6
信号开放前试验
信号开放后试验

## Slide 7
信号开放前要试验哪些内容？
道岔位置不对
信号不能开放
区段占用
不能开放信号
将所办进路上的所有道岔逐组置于不符要求的位置并单锁，试排该条进路，其信号应不能开放。
模拟区段占用后办理进路，信号应不能开放。（引导进路和调车进路的无岔区段除外）
试验内容
试验方法

## Slide 8
信号开放前试验

## Slide 9
道岔位置不对
信号不能开放
区段占用
不能开放信号
将所办进路上的所有道岔逐组置于不符要求的位置并单锁，试排该条进路，其信号应不能开放。
模拟区段占用后办理进路，信号应不能开放。（引导进路和调车进路的无岔区段除外）
信号开放前要试验哪些内容？
试验内容
试验方法

## Slide 10
信号开放后要进行哪些试验？
试验内容
试验方法
道岔无表示
信号关闭
将与进路相关的所有道岔表示逐组断开，每次应能关闭信。
（断开室内表示保险）

## Slide 11
信号开放后试验

## Slide 12
信号开放后要进行哪些试验？
试验内容
试验方法
红光带关闭
信号
1、短路列车进路内任一区段，信号立即关闭；
2、短路调车进路内道岔区段，信号立即关闭；
3、每个区段逐个试验。

## Slide 13
信号开放后要进行哪些试验？
试验内容
试验方法
信号开放后
锁闭道岔
信号开放后，逐组单独操纵与该进路有关的道岔，这些道岔均处于锁闭状态。